## Slide 1
《The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols》
基于DARPA因特网协议的设计哲学

## Slide 2
这是一篇关于英特网发展的综述性文章，从设计目标，设计过程，以及其中可能会遇到的各种问题出发，详细讨论了网络的一般化设计原则。
网路本身设计过程
持续演进
概述

## Slide 3
网络最初模型，何为网络
复用现有的ARPA分组交换网络来实现，基于分组交换技术作为数据传输的一般模型，利用一种称为“网关”的设备将数据在网络中进行转发。
将ARPA网络同现有的ARPANET相互连接起来，以使人们能够访问ARPANET提供的服务。

## Slide 4
如何设计一个有效的网络
1. 保证网络的连通性即使网络/网关出现故障
2. 支持多种类型的通信服务
3. 容纳各种类型网络
4. 区域划分与管理
5. 具有客观的成本效益
6. 以较低的代价实现主机互联
7. 对数据实行问责制
通常涵盖以上7点，很难用一组完备的设计准则来约束所有网路的设计目标。需求不同，优先级不同，甚至相矛盾

## Slide 5
网络的健壮性
不会因为网络部分的错误从而导致终端应用状态的改变（重启，重新配置等）
需要维护相应状态
由谁来维护
网络设备本身维护？
端系统维护？
应用的需求和客制化的目标由端系统提供，尽量少的影响或改变网络本身。

## Slide 6
多种类型的通信服务
其支持的通信服务种类越来越繁多，如何开发出一个网络，能够有效的兼容并处理来自不同应用的数据
参考X.25网络，设计之初过于注重网路的可靠传输，可扩展性不强
①网络设计很难在一开始时就考虑清楚各种通信业务的需求
②如果设计过于注重某一方面的需求，则会导致无法轻松的迁移到其他应用中。

## Slide 7
多种类型的网络
简洁保证了网络能够进行大面积部署
开放又保证了网络稍加修改就能满足应用
今天的网络能够支持多种类型的网络互联，从广域网到局域网，从有线网到无线网，从普适通用网再到高速专用网。

## Slide 8
区域划分与管理
网络过于庞大，甚至代表权力管辖范围。
无法由同一个机构对网络进行管理，有的由国家政府直接管理，诸如军用网络，而商业性质的网络，则由不同网络运营商管理，并收取一定费用。
如何维护互连性，不同网络区域时延、带宽、可靠性保障都不尽相同，路由表如何交互。
采取分组策略+人为配置

## Slide 9
可控的成本效益
一个网络设计的是否足够好，不光要看它能提供那些服务，还要看它为了提供这服务所付出代价的多少。
远程登陆：40字节的报头+1字节的有效数据。
按序传输：有时发送出去的数据，如果前一个报文出现问题，那么剩下的报文也将重传。
协议越复杂，总成本也将随之上升
不断改进优化协议，能够降低成本，最大化效益成本比。
如滑动窗口协议的迭代

## Slide 10
数据问责制
网路服务于数据，但数据的制造者需要支付一定的网络使用费用，这在今天日趋庞大的商用网络时代尤其显而易见，因此需要流量监测。此外，舆情监控也属于这个范畴。
如何解决？

## Slide 11
TCP
TCP设计者认为，基于数据报所携带的序列号、校验和等这些基础字节信息进行管理比管理数据报本身更加有效，可以实现对数据报的确认重传，分片重组。
基于分组标签级的控制 VS 基于数据流的控制
综合利用，将标签信息与原始流信息绑定。进而实现流量监控、舆情监测

## Slide 12
协议实现的其他问题
目前的协议实现者更加倾向于逻辑的正确性，而忽视了性能问题，这也导致了之前提到过的成本效益问题，由于缺乏对网络结构本身的认知，就会出现诸如“保证功能的可靠性而不在乎是否充分发挥了网络资源”这样的问题。
协议实现角度：协议版本的不断迭代
网络架构本身角度：改善分组转发机制（CIDR、路由聚合，IP报头的优化）