## Slide 1
Achieving Exascale Capabilities Through
Heterogeneous Computing

## Slide 2
1
绪论
第一台P级（10^15）超算机在2008年实现
截至2020年11月，最快的超算Fugaku的峰值运行速度达到442010 TFlop/s
下一代将要实现的是E级（10^18）浮点运算，包含100000个互联的计算节点，平均每个计算节点需实现10T（10^13）次浮点运算，但现代的高端显卡计算速度最多达到该目标的2/3。
目前的挑战在于，系统的内存容量、传输速率、电源功率必须提高几个数量级，另外节点数量众多，因此还要保证系统的可靠性和可扩展性

## Slide 3
2
E级超算的展望
硬件组成：
（a）通过供应商指定的网络技术和拓扑结构互联许多机柜，通常包含数百台机柜。
（b）机柜内部包括多个计算节点，包括计算资源和存储资源，顶部有交换机和IO处理机和系统管理设备。
（c）每个节点由高性能APU组成，最容易突出异构计算概念：
1.GPU提供高吞吐量，CPU处理难以并行化的程序。(APU异构计算模型)
2.堆叠DRAM提供高带宽低能耗，高容量非易失性内存(NVM)提供足够的内存空间。（内存异构模型）
3.对外提供完整的、易于访问的软硬件接口，最大化提升利用率（可编程性）

## Slide 4
2
E级超算的展望
硬件组成：
（c）每个节点由高性能APU组成，最容易突出异构计算概念：
1.GPU提供高吞吐量，CPU处理难以并行化的程序。(APU异构计算模型)
2.堆叠DRAM提供高带宽低能耗，高容量非易失性内存(NVM)提供足够的内存空间。（内存异构模型）
3.对外提供完整的、易于访问的软硬件接口，最大化提升利用率（可编程性）

## Slide 5
3
APUs—实现异构计算
提供统一的内存地址空间：
a)加快CPU，GPU之间的数据传输。
b)避免昂贵的内存开销（PCIE传输、数据格式重新编码，内存分配等）。

## Slide 6
3
APUs—实现异构计算
一代：CPU将数据从内存中拷贝至GPU显存中，传输带宽限制了系统计算吞吐量。
二代：将传输通道由PCIE总线变更为内部总线，降低数据传输延迟。
三代：通过hUMA直接与CPU共享内存空间，访问、修改变得更加迅速
AMD的异构APU之路

## Slide 7
3
APUs—实现异构计算
提供硬件支持的用户级任务队列
GPU可以直接取得任务并生成执行线程，避免了与CPU的交互

## Slide 8
3
APUs—实现异构计算
不再是CPU的附庸，拥有独立的内存操作能力，支持分页内存管理（产生缺页异常，不用通过CPU进行调度），支持内存空间全局管理（独立生成执行线程、独立分配内存）
Heterogeneous Queue（HQ）异构系统队列模型

## Slide 9
3
APUs—实现异构计算
提升整体计算吞吐量
避免因硬件分离导致内存空间的浪费

## Slide 10
3
APUs—实现异构计算
其他设计思路：
只有CPU核心组成的节点
a)有利于编程
b)耗能高，在所需电力预算范围内无法达到预期的计算吞吐量
2. 使用外部GPU，而不是集成CPU-GPU。集成CPU-GPU的优势如下：
a)降低数据传输的能耗、延迟
b)通过负载监控，有助于动态分配电能，降低整体功耗
c)避免显示的同步操作（如消息发送、接受），降低编程复杂性
d)更高的性能/面积比
Notes: 对历史遗留软件和不容易并行化的程序提供支持，但会降低系统单位体积上的计算吞吐量，在功耗受限的环境下，不利于发挥系统最大性能。

## Slide 11
3
APUs—实现异构计算
提高APU运行效率
同步机制由于节点中的CPU和GPU全部共享同一地址空间，传统基于CPU的同步机制会严重影响GPU的吞吐量的效率，因此提出了一种新的同步机制QuickRelease，实现了GPU线程间的轻量级同步。
定义了内存一致性模型HRF（heterogeneous-race-free），为程序员提供了一个框架来分析大型片上内存系统
提出了异构系统一致性协议HSC（heterogeneous system coherence），通过加大缓存块管理粒度，来降低平均每次计算时通信所占的开销
Notes: QuickRelease: A Throughput-oriented Approach to Release Consistency on GPUs
CPU的RFO（read for ownership）一致性协议不适合在大规模并行流计算环境下工作，论文提出的QR（QuickRelease）机制从两个方面进行改进，一是使用FIFO执行写入过程，避免频繁刷新缓存，二是非同步线程可以重用缓存中的数据。

## Slide 12
2
E级超算的展望
硬件组成：
（c）每个节点由高性能APU组成，最容易突出异构计算概念：
1.GPU提供高吞吐量，CPU处理难以并行化的程序。(APU异构计算模型)
2.堆叠DRAM提供高带宽低能耗，高容量非易失性内存(NVM)提供足够的内存空间。（内存异构模型）
3.对外提供完整的、易于访问的软硬件接口，最大化提升利用率（可编程性）

## Slide 13
4
异构的内存模型
E级超算对内存容量和带宽的要求
每个节点需要达到4TB的访存带宽，1TB的内存容量
带宽：3D堆叠内存架构，8*128GBps（1TBps），提升信号速率、总线宽度、信道数量，达到4TBps
容量：2*8GB（16GB），64off
两层存储架构模型
第一层：3D-DRAM （高带宽） 第二层：off-package NVRAM（高容量）

## Slide 14
4
异构的内存模型
两层存储架构模型的内存访问机制
1.将3D-DRAM视为传统的内存来访问，降低编程复杂性
2.将异构内存公开给软件层，自定义数据存储、移动，对热点应用的完全控制，最大化吞吐量（针对不同应用，了解存储访问模式）

## Slide 15
4
异构的内存模型
大容量异构内存的功耗
大容量的存储系统，需要考虑时延和功耗，提出了内存计算模型即processing in memory（PIM），两个含义：APU和存储单元的集成，在主存中分配由CPU直接控制的计算单元。最大化提升计算吞吐量和降低访存功耗。

## Slide 16
2
E级超算的展望
硬件组成：
（c）每个节点由高性能APU组成，最容易突出异构计算概念：
1.GPU提供高吞吐量，CPU处理难以并行化的程序。(APU异构计算模型)
2.堆叠DRAM提供高带宽低能耗，高容量非易失性内存(NVM)提供足够的内存空间。（内存异构模型）
3.对外提供完整的、易于访问的软硬件接口，最大化提升利用率（可编程性）

## Slide 17
5
编程挑战
对程序员的要求：E级超算系统拥有10W个节点，包含APU异构模型、内存异构模型、PIM功能、HRF内存管理，将硬件底层暴漏给编程人员，提升复杂性，但可以探索系统最大性能
通过开发编译器和运行时增强，实现将不同的任务分配到不同处理器上，提升性能，调整功耗
可编程性与系统有效性的权衡，如PIM编程模型。
Notes: 程序员需要构造新的软件开发开发环境，了解这些暴露于软件层面的硬件接口的含义，从而了解软件应该如何开发才能最大化整机的利用率。
传统的GPU编程模型需要编程人员发掘任务的并行性，运行效率和编程人员划分的任务、分配的处理器个数有关，通过开发新的编译器和运行时增强，实现将不同的任务分配到不同处理器上，最大化运行效率的同时，也能根据运行时功耗策略动态的调整数据资源、计算资源的分布。将这些功能交由系统自己来完成，减少开发复杂性。
对于系统和库开发人员，需要对系统接口拥有高度控制权，调用底层硬件接口提升系统性能，而对于软件开发人员，可适当通过抽象底层实现细节，提升编程效率。例如PIM编程模型，简单的调用即可实现存储片上的E级计算。

## Slide 18
5
编程挑战
单个节点的异构计算环境得到了保障，如何扩充到整个系统。需要网络协议栈、分布式协议栈、分区地址管理等提供支持。
  1、考虑不同节点间数据的传输时延，协同计算应当如何设置同步等待技术
  2、全局地址空间下，资源的地址是否需要人为指定
  ……

## Slide 19
6
物理环境约束
功耗、散热、建筑结构等
APU采取紧耦合的方式，降低了通信延迟提高了功率效率，改善了性能。同时也导致了热耦合，性能耦合。对于运行时设备指标的监管可以改善这个状况，并将监控模块与电源管理模块整合在一块，以实现节点级，甚至是片上级组件的功率协调，以提高能效。

## Slide 20
7
容错技术
即使单节点的故障概率很小，但在包含100000个节点的E级超算系统中进行乘法运算时很可能造成数小时的故障时间。
传统的GPU架构不能提供足够的可靠性，可用性和可服务性（RAS）。而HPC应用在GPU上的部署对错误检测和纠正提出了新要求。
针对E级系统可靠性研究应该解决两个主要目标：
1）最小化节点中静默错误率
故障检测、恢复技术减小静默错误率
大型超级计算机中SRAM和DRAM故障性质的现场研究
差错监管工具的开发
2）降低RSA解决方案的总成本
将RSA的实现提到软件层面——Redundant MultiThreading (RMT)

## Slide 21
THANK YOU
FOR LISTENING！